## Slide 1: TCUتنظیمات و رفع خرابی

## Slide 2: توضیحات سخت افزار

## Slide 3: توضیحات سخت افزار
Port LMT را به لب تاب وصل کرده تا تنظیمات TCU انجام شود.
Port ET_A (0-1) برای سیستمهای 2G استفاده می شود.
Port ET_B (2-3) برای سیستمهای 2G استفاده می شود.
Port TN_A برای اتصال کابل بین TCU و TN استفاده می شود.
Port TN_B برای اتصال کابل 3G یا 4G به TCU استفاده می شود.
Port TN_C & D برای اتصال کابل 3G یا 4G به TCU استفاده می شود.

## Slide 4: چگونه به TCU وصل شویم
کابل به پورت LMT متصل می گردد.
آدرس IPو شبکه لب تاب رو تنظیم میکنیم.IP Address : 192.168.1.2 Default gateway: 192.168.1.1
داده های زیر را وارد میکنیم.
telnet 192.168.1.1 or ssh <username>@192.168.1.1
username: admin password: hidden
اگر مراحل با موفقیت انجام شود CLI prompt به نمایش می آید.
Example: STN CLI - ready OSmon>

## Slide 5: چک کردن تنظیمات TCU
چک کردن VLAN
getmoattribute trans1 STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=2G tagValue  2G Traffic
getmoattribute trans1 STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=OAM tagValue  2G OAM
getmoattribute trans1 STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=Iub tagValue  3G Traffic
getmoattribute trans1 STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=Mub tagValue  3G OAM
getmoattribute trans1 STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=S1X2 tagValue  LTE Traffic
getmoattribute trans1 STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=Mul tagValue  LTE OAM

## Slide 6: چک کردن تنظیمات TCU
چک کردن IPs
getmoattribute trans1 STN=0,IPInterface=2G primaryIP_Address  2G Traffic
getmoattribute trans1 STN=0,IPInterface=OAM primaryIP_Address  2G OAM
getmoattribute trans1 STN=0,RoutingTable=0,IPRoute=2G nextHopIpAddress  2G Default traffic gateway
getmoattribute trans1 STN=0,IPInterface=OAM defaultGateway  2G default OAM gateway
getmoattribute trans1 STN=0,TGTransport=T1355-0 PGW_IP_Address  PGW IP

## Slide 7: تغییر تنظیمات TCU
تغییر تنظیمات VLAN
setmoattribute trans1 STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=2G tagValue 3135  2G Traffic
setmoattribute trans1 STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=OAM tagValue 3635  2G OAM
setmoattribute trans1 STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=Iub tagValue 3335  3G Traffic
setmoattribute trans1 STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=Mub tagValue 3435  3G OAM
setmoattribute trans1 STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=S1X2 tagValue 3035  LTE Traffic
setmoattribute trans1 STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=Mul tagValue 3235  LTE OAM

## Slide 8: تغییر تنظیمات TCU
تغییر تنظیمات IPs
setmoattribute trans1 STN=0,IPInterface=2G primaryIP_Address 10.232.6.80  2G Traffic
setmoattribute trans1 STN=0,IPInterface=OAM primaryIP_Address 10.232.19.880  2G OAM
setmoattribute trans1 STN=0,RoutingTable=0,IPRoute=2G nextHopIpAddress 10.232.6.65  2G Default traffic gateway
setmoattribute trans1 STN=0,IPInterface=OAM defaultGateway 10.232.19.65  2G default OAM gateway
setmoattribute trans1 STN=0,TGTransport=T1355-0 PGW_IP_Address 10.232.0.190  PGW IP

## Slide 9: چک کردن مسیر
چک کردن مسیر PGW
traceroute 10.239.0.126 ( PGW IP)
Ping PGW
ping 10.239.0.126 ( PGW IP)

## Slide 10: تعدادی کامندهای مفید
getmoattribute( برای نمایش دادن MO )
getalarmlist ( لیست آلارم های موجود )
getmoattribute STN=0,QosPolicy=0 ( نمایش QoS)
gettime ( نمایش زمان)
getcounters STN=0,TGTransport=E1434-0 ( چک کردن packet lost)

## Slide 11
پایان
HS